## Slide 1: Promovarea stocurilor sustenabile pentru producerea de biocombustibili avansati pe terenurile neutilizate din Europa (Acronim FORBIO)
Targul RoEnergy 2017, Bucuresti
Autori: Cristian Tantareanu , Nicoleta Ion (ENERO)
Cu contributia: Dr Rita Mergner – WIP, Muenchen, Germania
Dr. Dirk Knoche,FIB, Finsterwalde, Germania
)

## Slide 2: Promovarea stocurilor sustenabile pentru producerea de biocombustibili avansati pe terenurile neutilizate din Europa (Acronim FORBIO)
FORBIO analizeaza fezabilitatea utilizarii terenurilor marginale in pentru producerea de biomasa, fara a interfera cu productia de alimente sau furaje sau cu o eventuala folosinta in scopuri recreative sau de conservare. Studiile de caz se efectueaza in Italia, Germania si Ucraina, iar Romania, Polonia, Irlanda, Polonia, Marea Britanie si Ungaria sunt “tari de replicare”.
Competitia cu alte utilizari ale terenului este o componenta a sustenabilitatii bioenergiei si o masura a aspectelor de mediu, sociale si economice care pot sa reprezinte provocari, atunci cand se urmareste respectarea standardelor de sustenabilitate
FORBIO va dezvolta o metodologie de a evalua potentialul de producere a bioenergiei pe terenurile ne-utilizate in Europa (contaminate, abandonate,terenurile lasate parloaga).

## Slide 3
Lantul de valorificare sustenabila

## Slide 4: Parteneri
FORBIO este derulat de catre 11 partneri din 8 state membre UE + 1 partener din Ucraina
A inceput in ianuarie 2016 si se va finaliza in decembrie
Coordonatorul proiectului FORBIO este WIP- Energii regenerabile (Germania)

## Slide 5: STUDII DE FEZABILITATE AGRONOMICA SI TEHNICO-ECONOMICA
FORBIO

## Slide 6: Evaluarea potentialului agronomic al lantului de valorificare energetica a biomasei a bioenergiei in zonele alese pentru studii de caz (1)
Germania
- terenuri ale unor foste exploatari miniere de suprafata din estul Germaniei, desemnate pentru utilizare ca terenuri agricole (15000 ha)
Campuri de irigare si filtrare din zona Berlin-Brandenburg, desemnate pentru fitoremediere prin cultivarea biomasei pentru energie (10000 ha)
Zonele de studiu nu sunt toate la un loc, ceea ce reprezinta o provocare pentru productia economica de biomasa

## Slide 7: Evaluarea potentialului agronomic al lantului de valorificare energetica a biomasei a bioenergiei in zonele alese pentru studii de caz (2)
Italia
22,000 ha in zona Sulcis din Sardinia
Zone exploatate industrial, nicio masura de restaurare nu a fost implementata pana acum (poluare industriale)
Arundo Donax (trestia uriasa) – materie prima pentru productia de bioetanol de generatia a doua
Ucraina
4 mil ha lasate parloaga. 10% din acestea (400000 ha) pot fi utilizate ca pentru producerea de biocombustibili avansati din salcie, iar restul pot fi folosite pentru productia de biocombustibili si biogaz.
Zona aleasa pt studiu de caz (2000 ha), este situata in regiunea Kiev

## Slide 8
Studiu de caz in Germania - Partea I
Regiunea metropolitana Berlin & Brandenburg
Campuri de irigare si filtrare scoase din uz

## Slide 11
Campuri de irigare si filtare - Potential pentru productia de biomasa din cele mai promitatoare culturi energetice
(Raport asupra fezabilitatii agronomice, FIB, 2016)
Culturi anuale si perene | Productia de biomasa (ts.u. ha-1an-1) | Observatii
Sorg furajer (Sorghum bicolor) | 3-16 | Primele experiente de cultivare pe foste terenuri de irigare si filtrare din zona Berlin-Brandenburg sunt promitatoare
Iarba de Sudan (Sorghum sudanese) | 8-17 | Primele experiente de cultivare pe foste terenuri de irigare si filtrare din zona Berlin-Brandenburg sunt promitatoare
Miscanthus (Miscanthus giganteus) | 5-25 | In acest moment nu exista experinet pe acest tip de teren. Este totusi o cultura promitatoare si va fi testata
Planta Cupa (Silphium perfoliatum) | 13-18 | In acest moment nu exista experinet pe acest tip de teren. Este totusi o cultura promitatoare, datorita productivitatii bune pe alte terenuri
Iarba energetica | 2-4 | Deja existenta, cultivata pentru conservarea peisajului

## Slide 15
Foste mine de lignit - Potential pentru productia de biomasa din cele mai promitatoare culturi energetice
(Raport asupra fezabilitatii agronomice, FIB, 2016)
Culturi anuale si perene | Productia de biomasa (ts.u. ha-1an-1) | Observatii
Sorg furajer (Sorghum bicolor) | 3-17 | Alternativa profitabila la porumb, experienta in cultivarea pe terenuri reabilitate
Iarba de Sudan (Sorghum sudanese) | 8-17 | Experiente promitatoare pe terenuri marginale
Secara (Secale cereale) | 6-8 | Element important in rotatia culturilor, nepretentios pe terenuri nisipoase
Grau de iarna (Tritucum aestivum) | 7-9 | Element important in rotatia culturilor, rezistent
Lucerna (Medicago sativa) | 2-17 | Auto-regenerativa, imporanta pentru restabilirea functiilor solului, pe suprafetele reabilitate, productivitatea depinde de vechimea reabilitarii
Salcamul (Robinia pseudoacacia) | 1-11 | Experienta buna in cultivarea pe terenuri reabilitate, cu continut scazut de humus

## Slide 16
Optiunea 1 - Cost Miscanthus
Etapa | Euro/ha
Plivire mecanizata | 44
Aratura | 77
Semanat | 23
Plantare | 456
Rizomi | 2000
Replantare | 246
Rizomi pentru replantare | 300
Plivire | 62
Mentenanta | 24
Total | 3232

## Slide 17
Optiunea 1 – Miscanthus Costuri pentru cultivarea Miscanthus pe 20 ani productivi
Stabilirea plantatiei de miscanthus (o data in 20 ani) | 
1140 ha (3208 E/ha) | 3.208*1.140=365.7120 Euro
Inchiriere teren | 0 Euro
Intretinere anuala | 
Servicii de intretinere (24 Euro/ha) | 1140*24=27360 Euro/an
Logistica | 
Recoltare (278 Euro/ha) | 278*1.140=316.920 Euro/an
Transport (de pe teren la clientul final) | 
3 km (Ludwigsfelde, 500 ha, 113 Euro/ha) | 15.820 Euro
9 km (Konigs Wusterhausen, 500 ha, 276 Euro/ha) | 138.000 Euro
13 km (Henningsdorf, 140 ha, 314 Euro/ha) | 157.000 Euro
Cea mai buna optiune 3 km (Ludwigsfelde, 500 ha, 113 Euro/ha) | 128.820 Euro/an
Total | 13.119.120

## Slide 18
Optiunea 1 – Miscanthus Venituri potentiale din vanzarea fulgilor de Miscanthus pentru 20 ani
Vanzarea chipsurilor de Miscanthus (80 Euro/t/S.U.) |  | 
Al doilea an (5.700 t) | 456.000 Euro | 
Din al treilea an (17.100 t) | 1.368.000 Euro/an | 
Venit total in 20 ani | 26.446.000 Euro | 
Vanzarea chipsurilor de Miscanthus (50 Euro/t/S.U.) |  | 
Al doilea an |  | 285.000 Euro
Din al treilea an |  | 885.000 Euro/an
Venit total in 20 ani |  | 16.530.000 Euro

## Slide 19
Optiunea 2 – Miscanthus – Centrala noua de cogenerare
Centrala de cogenerare pe biomasa | 
Cost total investitie pentru o noua centrala de cogenerare (3.6 MW, 4.200 Euro/MW) | >15 mil. Euro
Costuri de operare | 
- Depunerea cenusii, electricitate, service, etc | 100.000 Euro/an
- Personal (6 angajati, fulltime) | 500.000 Euro/an
- Alimentare cu materie prima, intretinere anuala si logistica pt 20 ani | 13.119.120 Euro
Costuri totale pentru 20 ani | 40.119.120 Euro
Vanzari | 
Vanzare energie electrica (0,1488 Euro/kWh) | 4,4 mil Euro/an
Vanzare energie termica (0.05-0.09 Euro/kWh) | 2,2-3,9 Euro/an
Venit total in 20 ani 88 mil Euro | 

## Slide 20: REPLICAREA STUDIILOR DE CAZ IN ROMANIA
FORBIO

## Slide 21: ICAS BRASOV – Aplicatii Rovinari
In 2011 s-au efectuat plantaţii pe 1 ha cu Miscanthus pe haldele de la Rovinari:
0,5 ha pe halda de zgură şi cenuşă provenite de la termocentrală
0,5 ha pe halda de steril brut provenit din exploatarea de suprafaţă a cărbunilor.
Rezultate:
fixare foarte bună a terenului, împiedicând astfel fenomenul de împrăştiere a prafului fin al solurilor acestora
durata unei culturi este de aproximativ 25 de ani;
producţia, în condiţii normale, este de 25 t/ha de masă uscată; pe halde, o producţie de 15 t/ha ar fi una foarte bună.

## Slide 22
Solul haldei de cenusa Rovinari
Miscanthus la 3 luni
Sursa: ICAS BV

## Slide 23: Complexul Energetic Oltenia – plantatii culturi energetice
– prima cultura de Miscanthus Giganteus in judetul Gorj a fost infiintata in anul 2011 pe depozitul de cenusa de la Cicani pe suprafata de 2.500 m2, la E.M.C. Rovinari; – primele rezultate au fost promitatoare, astfel ca in anul 2013, s-a infiintat o cultura de Miscanthus cu o suprafata de 10 ha, pe depozitul de cenusa de la Beterega; – in anul 2014 s-a infiintat o plantatie de Miscanthus pe o suprafata de 10 ha la U.M.C. Pinoasa, halda Negomir.
- in prezent, Complexul Energetic Oltenia are in proiect infiintarea unei paduri in zona Negomir. Este vorba de un domeniu silvic in suprafata de 30 de hectare plantatie de salcam.

## Slide 24: MULTUMIM PENTRU ATENTIE Aces material reflecta doar opinia autorilor. Agentia Executiva pentru inovare si Comisia Europeana nu pot fi facute responsabile pentru modul de utilizare a informatiilor continute in acesta